AKÇAABAT-MERKEZ İLE SİVRİBURUN ARASI ULAŞIMI SAĞLAYACAK TEK HALATLI AYRILABİLİR KLEMENSLİ 8 KİŞİLİK KABİNLİ TELEFERİK TESİSİ PROJE ÖZETİ

ARALIK 2017

AKÇAABAT-MERKEZ İLE SİVRİBURUN ARASI ULAŞIMI SAĞLAYACAK TEK HALATLI AYRILABİLİR KLEMENSLİ 8 KİŞİLİK KABİNLİ TELEFERİK TESİSİ PROJE ÖZETİ

Orta Mahalle ve Siviburun bölgesi, yerli ve çeşitli ülkelerden gelen yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Orta Mahalle bölgesinin yolları dar ve yüksek eğime sahip olduğundan tur otobüsleriyle ulaşım mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, çok sayıda turizm şirketi gezi programlarına bu bölgeyi dahil edememektedir. Sivriburun bölgesine ulaşım da aynı zorluklara sahip olduğundan, Akçaabat’a tur düzenleyen turizm şirktelerinin sadece %20’si bu bölgeye gelebilmektedir.

Ulaşımda yaşanan zorluklar turizm şirketlerinin Orta Mahalalle ve Sivriburun bölgesine gezi programlarını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Yolculuk süresinin kısalması ve turist gruplarının ulaşımının kolaylaşması önemli avantaj oluşturacağından, turizm şirketleri teleferik tesisiyle Orta Mahalle ve Sivriburun’a tur düzenlemeyi benimseyecektir.

Teleferik tesisi 2 bölümden oluşacak ve 3 istasyona sahip olacaktır. 1. istasyon  Sahilde bulunan mevcut Mendirek üzerinde, 2.istasyon Orta Mahalle bölgesinde, 3.istasyon ise Sivriburun bölgesinde olacaktır.

Teleferik tesisinin 1.bölümünün yatay uzunluğu 888,35 m dir. Teleferik sistemi, tek halatlı, ayrılabilir klemensli, 8 kişilik kabinlerden oluşacaktır.Teleferik sisteminde 16 kabin bulunacaktır. Teleferik sistemi saniyede 0-5 metre aralığında ayarlanabilen hız ile maksimum hızda (5 m/sn)  çıkış yönünde 1000 kişi/saat, iniş yönünde 1000 kişi/saat taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Seyahat süresi 5 m/sn hızla tesis çalıştırılırken 3 dakika 9 saniyedir. Teleferik tesisinin sürüş grubu Orta Mahalle, gergi sistemi Sahil istasyonunda bulunacaktır. Teleferik istasyonu temel sistemi betonarme; istasyon yapısı vidalı bağlantılarla teşkil edilecek çelik konstrüksiyondan oluşacaktır. Teleferik sistemi çalışırken çok düşük seviyede oluşacak tireşim, vidalı bağlantılı çelik konstrüksiyon içinde emilecekir, titreşim betonarme sisteme aktarılmayacaktır. İstasyon yapısı, yolcu iniş ve biniş kotuna kadar teknik gerekçelerden dolayı betonarme yapılacaktır; dış cephede cam ve ahşap kullanılarak kütle görünümü minimize edilecektir. Teleferik sistemini dış etkilerden korumak için sadece elektro-mekanik aksamı polikarbon malzeme ile kapatılacaktır.

Teleferik tesisinin 2.bölümünün yatay uzunluğu 3724,85 m dir. Teleferik sistemi, tek halatlı, ayrılabilir klemensli, 8 kişilik kabinlerden oluşacaktır.Teleferik sisteminde 48 kabin bulunacakıtr. Teleferik sistemi saniyede 0-6 metre aralığında ayarlanabilen hız ile maksimum hızda (6 m/sn)  çıkış yönünde 1000 kişi/saat, iniş yönünde 1000 kişi/saat taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Seyehat süresi 6 m/sn hızla tesis çalıştırılırken 10 dakika 36 saniyedir. Teleferik tesisinin sürüş ve gergi grubu Orta Mahalle, kabin park garajı Sivriburun istasyonunda bulunacaktır.

Çizim 1:Teleferik hattı genel güzergahı

Çizim 2:Sahil ile Orta Mahalle arası teleferik hat boyu profili

Çizim 3:Orta Mahalle ile Sivirburun arası teleferik hat boyu profili

Çizim 4: Teleferik direkleri

Fotoğraf 1: Mevcut mendirek üzerinde bulunan Gergi İstasyonu görünüşleri

Fotoğraf 2: Orta Mahallede bulunan Sürüş İstasyonu görünüşleri

Fotoğraf 3: Sivriburun bölgesinde bulunan Gergi İstasyonu görünüşleri